## Slide 1: LOVATO EASY FAST OBD II ECU
alapbeállítása benzin hozzáadagolással

## Slide 2
Az alapkonfigurálást követően indítható el az autókalibráció a második ablakban. A kalibrációt megelőzően a program automatikusan ellenőrzi a fúvóka méretek helyességét , melyet vissza is jelez a beállítónak!

## Slide 3
Alapbeállítások az F1 ablakban

## Slide 4
Átváltási küszöb értéke rpm
Átkapcsolási hőmérséklet C-fok
Gázzal induljon meleg motornál igen/nem
A hőmérsékletet az OBD-n figyelje igen/nem
Átváltási idő beállítása meleg motornál másodperc
Gáz hőmérsékletének alsó értéke C-fok
Egyesével váltsa át a hengereket igen/nem
Benzin hozzáadásának beállítása
Átkapcsolás fordulatsz. csökkenéskor

## Slide 5
LPG szintjelző kiválasztása
Gáz nyomás szenzor kiválasztása
OBD van kötve igen/nem

## Slide 6
Az autokalibrációt követően az értékeket ne változtasd meg!

## Slide 8
OBD kapcsolat típusa
OBD paraméterek megjelenítése az F4 mappa jobb oldalán

## Slide 9
A mappák kitöltése menet közben benzin/gázon
Gázon 3x ismételjük meg a mappa kitöltését menet közben
Befecskendező értékek módosítása az F4 ablakban leolvasható értékek alapján